## Slide 1: Фильтрация в частотной области

## Slide 2: Двумерное дискретное преобразование Фурье
Двумерное дискретное преобразование Фурье (ДПФ),
где f(x, y) — цифровое изображение размерами M.N.:
Обратное дискретное преобразование Фурье (обратное ДПФ)

## Slide 3: Свойства двумерного дискретного преобразования Фурье
Сдвиг | 
Поворот (переход к полярным координатам) | 
Периодичность | 
Сдвиг данных так, чтобы F(0, 0) оказалась в точке (M/2, N/2). | 

## Slide 4: Свойства симметрии
Важный результат из функционального анализа состоит в том, что любая действительная или комплексная функция w(x, y) может быть выражена суммой четных и нечетных частей:
Чётная:
Нечётная:
Главное свойство:

## Slide 5
Пространственная область | Частотная область
1) f(x, y) действительная | F *(u, v) = F(–u, –v)
2) f(x, y) мнимая | F *(–u, –v) = –F(u, v)
3) f(x, y) действительная | R(u, v) четная, I(u, v) нечетная
4) f(x, y) мнимая | R(u, v) нечетная, I(u, v) четная
5) f(–x, –y) действительная | F *(u, v) комплексная
6) f(–x, –y) комплексная | F(–u, –v) комплексная
7) f *(x, y) комплексная | F *(–u, –v) комплексная
8) f(x, y) действительная и четная | F(u, v) действительная и четная
9) f(x, y) действительная и нечетная | F(u, v) мнимая и нечетная
10) f(x, y) мнимая и четная | F(u, v) мнимая и четная
11) f(x, y) мнимая и нечетная | F(u, v) действительная и нечетная
12) f(x, y) комплексная и четная | F(u, v) комплексная и четная
13) f(x, y) комплексная и нечетная | F(u, v) комплексная и нечетная
Некоторые свойства симметрии прямого и обратного ДПФ. R(u, v) и I(u, v) являются действительной и мнимой частями F(u, v) соответственно.

## Slide 6: Одномерная иллюстрация свойств
Номер свойства | f(x) | F(u)
3 | {1 2 3 4} | {(10) (–2 + 2i) (–2) (–2 – 2i)}
4 | i{1 2 3 4} | {(2,5i) (0,5 – 0,5i) (–0,5i) (–0,5 – 0,5i)}
8 | {2 1 1 1} | {(5) (1) (1) (1)}
9 | {0 –1 0 1} | {(0) (2i) (0) (–2i)}
10 | i{2 1 1 1} | {(5i) (i) (i) (i)}
11 | i{0 –1 0 1} | {(0) (–2) (0) (2)}
12 | {(4 + 4i) (3 + 2i) (0 + 2i) (3 + 2i)} | {(10 + 10i) (4 + 2i) (–2 + 2i) (4 + 2i)}
13 | {(0 + 0i) (1 + 1i) (0 + 0i) (–1 – i)} | {(0 + 0i) (2 – 2i) (0 + 0i) (–2 + 1i)}

## Slide 7: Фурье-спектр и фаза
Двумерное ДПФ:
Фурье-спектр (или частотный спектр):
Фазовый угол или просто фаза:

## Slide 8: Фурье-спектр и фаза
Исходные изображения:
Фурье-спектр изображений:
Массивы фаз изображений:

## Slide 9: Важность фазы для восстановления изображения
(а) Портрет женщины.
(б) Фаза.
(в) Портрет, восстановленный при использовании только фазы.
(г) Портрет, восстановленный при использовании только Фурье-спектра.
а | б
в | г

## Slide 10: Последовательность шагов частотной фильтрации
Для заданного изображения f(x, y) размерами MxN вычислить значения параметров расширения P и Q. Как правило, мы выбираем P = 2M и Q = 2N.
Сформировать расширенное изображение fp(x, y) размерами PxQ добавлением к f(x, y) необходимого числа нулей.
Умножить fp(x, y) на (–1)x+y чтобы центрировать его Фурье-образ.
Вычислить F(u,v) — прямое ДПФ изображения, полученного на шаге 3.
Сформировать действительную симметричную фильтр-функцию H(u, v) размерами P×Q с центром в точке (P/2, Q/2). Вычислить произведение G(u,v) = H(u,v)F(u,v), используя поэлементное произведение массивов, т. е. G(i, k) = H(i, k)F(i, k).
Получить обработанное изображение при помощи вычисления обратного ДПФ
в котором, чтобы убрать паразитную мнимую компоненту, возникающую из-за неточностей вычислений берется лишь действительная часть;
Получить окончательный результат обработки g(x, y) вырезанием области размерами M×N из левого верхнего угла gp(x, y).

## Slide 11: Последовательность шагов частотной фильтрации
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 12: Идеальные фильтры низких частот
Идеальный фильтр низких частот (идеальный ФНЧ):
где D0 — заданная положительная константа, а D(u,v) — расстояние от точки (u,v) частотной области до начала координат (центра частотного прямоугольника)
(а) Трехмерный график передаточной
функции идеального низкочастотного фильтра.
(б) Представление фильтра в виде изображения.
(в) Радиальный профиль фильтра

## Slide 13: Пример идеального ФНЧ
(а) Тестовое изображение размерами 688x688 пикселей и (б) его Фурье-спектр.
а | б
Результаты фильтрации идеальными ФНЧ с частотой среза 10, 30, 60, 160 и 460

## Slide 14: Фильтры низких частот Баттерворта
(а) Трехмерный график передаточной функции низкочастотного фильтра Баттерворта.
(б) Полутоновое изображение фильтра.
(в) Радиальные профили фильтров с порядками от 1 до 4
Передаточная функция низкочастотного фильтра Баттерворта (ФНЧ Баттерворта) порядка n с частотой среза на расстоянии D0 от начала координат задается формулой:

## Slide 15: Пример ФНЧ Баттерворта
(а) Исходное изображение.
(б)—(е) Результаты фильтрации
с использованием ФНЧ Баттерворта
порядка 2 с частотами среза 10, 30, 60, 160 и 460
а | б | в
г | д | е

## Slide 16: Гауссовы фильтры низких частот
(а) Трехмерный график передаточной функции ФНЧ Гаусса.
(б) Полутоновое изображение фильтра.
(в) Радиальные профили фильтров
для различных значений D0
Передаточная функция низкочастотного фильтра Гаусса с частотой среза на расстоянии D0 от начала координат задается формулой:

## Slide 17: Пример ФНЧ Гаусса
(а) Исходное изображение.
(б)—(е) Результаты фильтрации
с использованием ФНЧ Гаус-
Са с частотами среза 10, 30, 60, 160 и 460
а | б | в
г | д | е

## Slide 18: Дополнительные примеры низкочастотной фильтрации
(а) Образец текста низкого разрешения
(б) Результат фильтрации с применением ФНЧ Гаусса
(произошло соединение разорванных сегментов)

## Slide 19: Дополнительные примеры низкочастотной фильтрации
(а) Изображение с заметными горизонтальными линиями сканирования.
(б) Результат, полученный при помощи ФНЧ Гаусса с D0 = 50.
(в) Результат, полученный при помощи ФНЧ Гаусса с D0 = 20.

## Slide 20: Повышения резкости изображений частотными фильтрами
Передаточная функция высокочастотного фильтра может быть получена из заданного низкочастотного фильтра при помощи соотношения:
Верхний ряд (а, б, в): трехмерный график, полутоновое изображение и профиль типичного идеального высокочастотного фильтра.
Средний (г, д, е) и нижний ряды (ж, з, и) :
та же последовательность для типичных высокочастотных фильтров Баттерворта и Гаусса

## Slide 21: Пример ФВЧ
а | б | в
г | д | е
ж | з | и
Результаты высокочастотной фильтрации изображения(а, б, в)
использовался идеальный ФВЧ с D0 = 30, 60 и 160
Результаты высокочастотной фильтрации изображения(а, б, в)
использовался ФВЧ Баттерворта порядка 2 D0 = 30, 60 и 160
Результаты высокочастотной фильтрации изображения(а, б, в)
использовался ФВЧ Гаусса D0 = 30, 60 и 160

## Slide 22: Дополнительные примеры высокочастотной фильтрации
(а) Изображение отпечатка большого пальца.
(б) Результат высокочастотной фильтрации (а).
(в) Результат порогового разделения (б).

## Slide 23: Лапласиан в частотной области
Лапласиан может быть реализован в частотной области при помощи фильтра:
(а) Исходное размытое изображение.
(б) Улучшение изображения использованием лапласиана в частотной области.