## Slide 1: Практическое занятие по сжатию изображений
Никитин Андрей Александрович

## Slide 2: Определение дискретных унитарных преобразований
Унитарные преобразования являются частным случаем линейных преобразований, когда линейный оператор точно обратим, а его ядро удовлетворяет условию ортогональности. В результате прямого дискретного унитарного преобразования изображения F(n, m) размера N на M образуется матрица преобразованного изображения, элементы которой по определению равны
Обратным преобразованием будет:

## Slide 3: Условия ортогональности

## Slide 4: Преобразование Фурье

## Slide 5: Дискретное косинусное преобразование (ДКП)

## Slide 6: Базисные функции ДКП (одномерные)

## Slide 7: Базисные функции ДКП (двумерные)

## Slide 8: Дискретное синусное преобразование (ДСП)

## Slide 9: Базисные функции ДСП (одномерные)

## Slide 10: Преобразование Адамара

## Slide 11: Преобразование Адамара
Переменные ui, vi, ji и ki равны цифрам соответствующего числа в двоичном представлении, то есть если u=13, то u3=1, u2=1, u1=0, u0=1.

## Slide 12: Базисные функции преобразования Адамара

## Slide 13: Базисные функции преобразования Хаара

## Slide 14: Классификация алгоритмов сжатия изображений
H.264
SPIHT
JPEG2000
JPEG
С преобразованием
ИСИ
ДИКМ
С предсказанием
С потерями

## Slide 15: Классификация алгоритмов сжатия изображений
Без потерь
Словарные
С предсказанием
С преобразованием
Zip
LZ
Lossless ADPCM
Lossless JPEG
SPIHT

## Slide 16: Критерии качества изображений
Психовизуальный (NIIRS)
СКО (среднеквадратичное отклонение)
ОСШ (отношение «сигнал/шум»)
Максимальное отклонение

## Slide 17: Роль и место алгоритмов сжатия
Сложность реализации
4 б/п
2 б/п
1 б/п
0,5 б/п
ДИКМ
ИСИ
JPEG
SPIHT

## Slide 18: ДИКМ (дифференциально - импульсния кодовая модуляция)
Простота аппаратной реализации
Постоянство выходного потока
Устойчивость к сбоям
Низкая эффективность

## Slide 19: ИСИ (иерархическая сеточная интерполяция)
Контролируемое максимальное отклонение
Относительная простота реализации
Невысокая эффективность
Переменный выходной поток
Неустойчивость к сбоям

## Slide 20: JPEG (Joint Photographic Expert Group)
Высокая эффективность
Широкая распространенность
Переменный выходной поток
Неустойчивость к сбоям

## Slide 21: SPIHT (Set Partitioning in Hierarchical zero-Tree), JPEG2000
Наивысшая эффективность
Постоянство выходного потока
Относительная устойчивость к сбоям
Сложность аппаратной реализации

## Slide 22: H.264
Высокая эффективность
Широкая распространенность
Сравнительная простота
Переменный выходной поток
Неустойчивость к сбоям

## Slide 23: Алгоритм ДИКМ
450
450
100
Кодируемый пиксел
Используется для предсказания
"Вес" пиксела

## Slide 24: Неравномерное квантование (пример для 3 бит/пиксель)
Входные значения | Код | Выходное значение
-inf - -16 | 000 | -20
-7 - -15 | 001 | -10
-2 - -6 | 010 | -3
-1 - 0 | 011 | 0
1 - 3 | 100 | 2
4 - 7 | 101 | 5
8 - 16 | 110 | 11
17 - inf | 111 | 22

## Slide 25: «Перекидная шкала»
Код/ Шкала | Около 0 | Средний | Крайний
Грубая (х4) | Средняя | Грубая | Грубая
Средняя (х2) | Тонкая | Средняя | Грубая
Тонкая | Тонкая | Тонкая | Средняя

## Slide 26: Пример изображения (1 бит/пиксел)

## Slide 27: Алгоритм ИСИ
3 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3
1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2
1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
3 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3

## Slide 28: Алгоритм ИСИ
Предсказание
Вычисление разностного сигнала
Квантование разностного сигнала
Кодирование по Хаффману
Восстановление сигнала

## Slide 29: Пример изображения (1 бит/пиксел)

## Slide 30: Алгоритм JPEG
Переход в пространство YCrCb
Прореживание цветоразностных каналов в 2-4 раза
Разбиение на блоки размером 8х8
ДКП
Деление на матрицу квантования и округление

## Slide 31: Примеры матриц квантования
1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8
1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 20 | 25
2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 20 | 25 | 30
3 | 6 | 10 | 15 | 25 | 30 | 30 | 40
6 | 9 | 15 | 25 | 30 | 40 | 40 | 50
9 | 12 | 25 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60
12 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 | 80
25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90

## Slide 32: Зигзаг-сканирование

## Slide 33: RLE (run-length encoding)
7 0 0 0 5 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
<0 7><3 5><1 3>
<3 1><6 8><EOF>
<0 3><3 3><1 2>
<3 1><6 4><15 15>
011 001 01 10000
Знак передается, старший значащий бит не передается
Что | Сколько | Чем
0 | 0 | 
+1, -1 | 1 | 0 1
+2, +3, -2, -3 | 2 | 00 01 10 11
+4, +5, +6, +7, -4, -5, -6, -4 | 3 | 000 001 010 011 100 101 110 111
*** | *** | ***
<сколько нулей, что>
<сколько нулей, сколько бит>

## Slide 34: Заключительные операции
Сжатие по Хаффману
Коэффициенты из ЛВУ (DC) – кодируются с использованием ДИКМ и сжимаются по Хаффману

## Slide 35: Пример изображения (1 бит/пиксел)

## Slide 36: Пример изображения, сжатого по алгоритму SPITH (1бит/пиксел)

## Slide 37: Оцениваемое практическое задание
Теория
Задание

## Slide 38: Теория
Методы сжатия подразделяется на две категории:
сжатие без потерь – восстановленное изображение полностью идентично первоначальному;
сжатие с потерями – восстановленное изображение не является идентичным первоначальному.
Степень сжатия определяется по представленной ниже формуле:
где Im1 - объем исходного изображения в байтах, Im2 - объем сжатого изображения в байтах, kсж – безразмерный коэффициент сжатия.

## Slide 39: Теория
Сжатие по стандарту JPEG
Первым этапом алгоритма JPEG является разделение изображения на блоки размером 8×8 пикселов.

## Slide 40: Теория
На втором этапе каждый блок подвергается двумерному дискретному косинусному преобразованию (ДКП).

## Slide 41: Теория

## Slide 42: Теория
В результате формируется матрица частотных коэффициентов преобразования. Коэффициент в верхнем левом углу данной матрицы называется DC-коэффициентом, остальные – AC-коэффициенты. ДКП позволяет эффективно перераспределить энергию изображения, основная часть которой содержится в DC-коэффициенте.
Полученные коэффициенты преобразования также подразделяются на 3 категории:
высокочастотные – содержат незначительную часть энергии изображения;
среднечастотные – содержат энергию, связанную именно со спецификой сжимаемого изображения;
низкочастотные – содержат наибольшую часть энергии изображения.
Энергия коэффициентов убывает в порядке Z сканирования коэффициентов разложения фрагмента, начиная с DC-коэффициента (рисунок).

## Slide 43: Теория
Местоположение DC и AC-коэффициентов ДКП.

## Slide 44: Теория
Существует и альтернативный вариант реализации ДКП строчно-столбцовым методом. При таком подходе прямое двумерное ДКП будет осуществляться по формуле :
B=C*A* CT ,
где - A – исходное изображение или его блок, C – матрица преобразования ДКП, CT – транспонированная матрица преобразования ДКП.

## Slide 45: Теория
После получения матрицы коэффициентов преобразования осуществляется их квантование для уменьшения их разрядности по формуле при помощи соответствующей матрицы квантования
где f(u,v) – элемент матрицы частотных коэффициентов, полученных в результате применения ДКП; T(u,v) – элемент матрицы квантования, f’(u,v) – квантованный частотный коэффициент.

## Slide 46: Теория
Матрица квантования

## Slide 47: Теория
Операция обратная квантованию совершается по формуле:
f’(u,v)=f(u,v)*T(u,v),
где f(u,v) – элемент матрицы частотных коэффициентов, полученных в результате применения ДКП; T(u,v) – элемент матрицы квантования; f’(u,v) – квантованный частотный коэффициент.

## Slide 48: Теория
В дальнейшем для получения значения яркости пикселов применяется обратное двумерное ДКП, определяемое по формуле:

## Slide 49: Теория
Обратное ДКП обратное ДКП выполняется строчно-столбцовым методом по формуле:
B=CT*A*C
После данного этапа все блоки объединяются в единое изображение.
Данный пример в несколько этапов выполнялся для одного блока размером 8×8. Чтобы повторить данную операцию на всех блоках потребуется функция blockproc.

## Slide 50: Задание
1. Создайте функцию compressRatio, определяющую степень сжатия изображения;
2. Создайте функцию directDCT, осуществляющую прямое ДКП изображения по формуле;
3. Создайте функцию invertDCT, осуществляющую обратное ДКП изображения по формуле;
4. Используя полученное для данного задания изображение и предыдущий пример, осуществите 12 итераций, на каждой из которых будет происходить постепенное обнуление коэффициентов ДКП в порядке, обратному зиг-заг сканированию (начиная с высокочастотного, DC-коэффициент обнулять не нужно);
5. На каждой итерации с использованием функции compressRatio вычислите уровень сжатия полученного изображения

## Slide 51: Задание
6. При помощи функции plot постройте графики зависимости
а) между количеством задействованных коэффициентов и качеством изображения, б) между уровнем сжатия и качеством изображения. Оси графиков должны быть подписаны.
7. Определите приблизительное расположение высокочастотных, среднечастотных и низкочастотных коэффициентов ДКП. Определите зависимость между коэффициентом сжатия и качеством полученного изображения.
8. Анализируя внешний вид изображений, полученных при высоких коэффициентах сжатия, определите главный недостаток формата JPEG.