## Slide 1: Основы цифрового представления изображений Никитин Андрей Александрович

## Slide 2: Строение человеческого глаза
Упрощенная схема глаза
человека в разрезе
Распределение палочек и колбочек по сетчатке

## Slide 3: Яркостная адаптация и контрастная чувствительность
Диапазон субъективно воспринимаемой яркости и конкретный уровень адаптации
Уровень яркостной адаптации – текущий уровень чувствительности зрительной системы (например Ва);
Вв – Ва – диапазон субъективной яркости, которую способен воспринимать глаз при адаптации к указанному уровню;
Уровни яркости ниже Вб - воспринимаются как «черные»
абсолютный порог световой чувствительности - минимальное (пороговое) значение яркости светового пятна, обнаруживаемое глазом на черном фоне при темновой адаптации

## Slide 4: Яркостная адаптация и контрастная чувствительность
Дневное и ночное зрение;
Изменение размера зрачка (диафрагмы)
От 1-2 до 7-8 мм.
При определенных условиях (выдерживать в темноте) чувствительность до нескольких фотонов или от 10-9 лк
Нормальное освещение – 50-250 лк.
40-60 минут для адаптации
F’ приблизительно 22-25 мм
Глаз различает отдельные объекты, если разница в контрасте 1-2%.
У неподвижного глаза – всего 4 градуса или 17 мм на 0,25 м
У подвижного – 150 градусов по горизонтали, 120 по вертикали

## Slide 5: Отношение Вебера
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Slide 6: Отношение Вебера
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Slide 7: Отношение Вебера
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Slide 8: Полосы Маха и одновременный контраст
Воспринимаемая яркость не является
просто функцией от истинной яркости
Полосы Маха
Примеры одновременного контраста. Яркость всех центральных квадратов одинакова, но они кажутся все темнее, чем светлее становится фон

## Slide 9: Свет и электромагнитный спектр
Спектр электромагнитных колебаний

## Slide 10: Простая модель формирования изображения
Световой поток:
Двумерная функция изображения:
Относительная доля светового потока:

## Slide 11: Дискретизация и квантование

## Slide 12: Представление данных изображения
Данные изображения в трёхмерной форме
Данные изображения в двумерной форме

## Slide 13: Динамический диапазон
Дискретные уровни яркости расположены с постоянным шагом (т. е. используется равномерное квантование) и принимают целые значения в интервале [0, L – 1].
Интервал значений яркости неформально называют динамическим диапазоном изображения.
Как правило, верхний предел определяется насыщением, а мелкость квантования сигнала по яркости— шумом.
Общее количество бит b, необходимое для хранения цифрового изображения, определяется по формуле
b =M·N·k .

## Slide 14: Пространственное и яркостное разрешения
Пространственное разрешение 470 dpi
Пространственное разрешение 117 dpi
Пространственное разрешение 59 dpi
Пространственное разрешение 29 dpi

## Slide 15: Пространственное и яркостное разрешения
256 градаций яркости
64 градаций яркости
32 градаций яркости
16 градаций яркости
8 градаций яркости
4 градации яркости

## Slide 16: Интерполяция цифрового изображения
Интерполяцией по ближайшему соседу
Билинейная интерполяция
v(x,y) =ax +by+cxy+d
Бикубическая интерполяция
=

## Slide 17: Введение в математический аппарат

## Slide 18: Линейные и нелинейные преобразования
Определение линейности:
Примеры:
Пример нелинейного преобразования:

## Slide 19: Арифметические операции
Сложение (усреднение) зашумленных изображений для уменьшения шума
Изображение пары галактик NGC 3314, искаженное аддитивным гауссовым шумом.
Результаты усреднения 5, 10, 20, 50 и 100 зашумленных изображений.

## Slide 20: Вычитание изображений для выделения различий

## Slide 21: Применение умножения и деления изображений
(а) Рентгеновское цифровое изображение зубов.
(б) Маска области интереса для выделения запломбированных зубов (белое соответствует значению 1, черное — значению 0).
(в) Произведение (а) и (б)

## Slide 22: Базовые операции над множествами
(а) Два множества координат на плоскости, A и B.
(б) Объединение множеств A и B. (в) Пересечение множеств A и B. (г) Дополнение множества A.
(д) Разность множеств A и B.
Затемненные области на рисунках (б)—(д) представляют элементы множеств, являющихся результатом указанной операции

## Slide 23: Логические операции над пикселями
Логические операции над пикселями переднего плана (белыми). Черным цветом показаны пиксели с двоичным значением 0, белым —со значением 1.

## Slide 24: Пространственные операции
Пространственные операции можно разделить на три широких класса:
Поэлементные операции (поточечная обработка),
(2) Операции над окрестностью (локальная обработка),
(3) Геометрические преобразования (глобальная обработка).
Простейшая операция над цифровым изображением состоит в изменении значений отдельных пикселей исходя из их яркости.
Такой способ обработки может быть выражен функцией градационного преобразования.

## Slide 25: Яркостные преобразования
Степенные преобразования
Логарифмическое преобразование
Преобразование изображения в негатив

## Slide 26: Гамма коррекция
(а) Аэрофотоснимок. (б)—(г) Результаты преобразования по формуле с c = 1 и γ = 3,0, 4,0 и 5,0 соответственно.

## Slide 27: Усиление контраста
Усиление контраста: (а) Вид функции преобразования.
(б) Исходное малоконтрастное изображение.
(в) Результат усиления контраста.

## Slide 28: Вырезание диапазона яркостей
(а) Данное преобразование выделяет диапазон яркостей [A, B] и приводит остальные значения к уровню константы. (б) Данное преобразование повышает яркость диапазона [A, B] и сохраняет все остальные уровни

## Slide 29: Вырезание диапазона яркостей
(а) Ангиограмма аорты.
(б) Результат применения преобразования вырезания диапазона яркостей с диапазоном интересующих яркостей в верхней части шкалы серого.
(в) Результат преобразования и подавлением значений в выбранном диапазоне до черного, так что полутоновые значения в диапазоне кровеносных сосудов и почек сохранены.

## Slide 30: Вырезание битовых плоскостей
Представление 8-битового изображения в виде набора битовых плоскостей
(а) 8-битовое полутоновое изображение
(б)—(и) Битовые плоскости от 1 до 8; битовая плоскость 1 соответствует младшим битам. Каждая битовая плоскость есть бинарное изображение.

## Slide 31: Видоизменение гистограммы
Гистограммой цифрового изображения с уровнями яркости в диапазоне [0, L – 1] называется дискретная функция h(rk) = nk, где rk есть k-й уровень яркости, а nk — число пикселей на изображении, имеющих яркость rk.

## Slide 32: Преобразования яркости
Равномерное преобразование
Экспоненциальное преобразование
Преобразование по закону Рэлея
Гиперболическое преобразование

## Slide 33: Список литературы
Цифровая обработка изображений РАФАЭЛ С. ГОНСАЛЕС,РИЧАРД Е. ВУДС. Третье издание
Машинное зрение Основы и алгоритмы с примерами на Matlab Питер Корк
СПЕКТРАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В MATLAB М.А.Павлейно, В.М.Ромаданов
Цифровая обработка изображений Яне Б.
Цифровая обработка изображений Прэтт У.

## Slide 34
Спасибо за внимание!
Следующее занятие:
Пространственная фильтрация
Частотная фильтрация